$(h1ii1.0$)	$(kurz9AGILO Comfort Wertfach

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0

info@kemmlit.de | www.kemmlit.de

Ausführung:
Spindkombination zur getrennten Unterbringung

von Einsatz- und Privatkleidung,

gemäß der aktuellen DGUV Vorschriften, DIN 14092-1 und ASR 34.

Mit platzoptimiertem Bereich für die Weiß-/Privatkleidung.

Ausführung ohne schwarz/weiß Trennung sind nicht

zugelassen.

Schwarzbereich für Einsatzkleidung:

Konstruktion:

Spindkonstruktion aus Stahlqualitätsfeinblech mit 
hochwertiger Farbbeschichtung in RAL 3000.

Mit glattem, geschlossenem Boden und Deckel, 
inkl. Befestigungsbohrungen.

Ausführung:

Einteiliger Spind mit festem Hutfachboden (300 mm von oben), 
stabiler verzinkter Stahl-Kleiderstange mit 3 stabilen, nicht 
rotierenden, verzinkten Metallschiebehaken.

Seitlich mit flexibler Aufnahme für Gurthaken.

Haken müssen seitlich versetzbar sein.

2 Haken im Lieferumfang enthalten.

1 Helmhalter fest, aus 7 mm Rundstahl mit hochwertiger

Beschichtung in RAL 3000, zur Montage dem Deckel.

Abmessungen: (Schrankgehäuse inkl. 40mm Sockel):

Höhe: 1800 mm

Breite: 300 mm, oder 350 mm, 400 mm, 450 mm 500 mm

Tiefe: 500 mm

Weissbereich für Privatkleidung:

Konstruktion:

Spindkonstruktion aus Stahlqualitätsfeinblech mit 
hochwertiger Farbbeschichtung in RAL 3000.

Mit glattem, geschlossenem Boden und Deckel, 
inkl. Befestigungsbohrungen.

Ausführung:

2-teiliger Spind, oben mit Wertfach (300 mm hoch).
Stabile, abschließbare Wertfachtür, aus 1 mm starkem 
Stahlqualitätsfeinblech. DIN Rechts angeschlagen. 
Mit Einwurfschlitz oben, 35x150 mm.

Unten großes, offenes Fach. Mit stabiler verzinkter Stahl-

Kleiderstange und 3 stabilen, nicht rotierenden, verzinkten

Metallschiebehaken.

Türschließung zur Auswahl:

1) KEMMLIT select Zahlenkombinations-Vorhängeschloss

2) KEMMLIT select Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss

3) KEMMLIT select Zylinderhebelschloss

4) KEMMLIT select mechanisches Zahlenkombinationsschloss

5) KEMMLIT select elektronisches PIN-Schloss

6) KEMMLIT select elektronisches PIN-Schloss für Nassräume 

Weitere Türschließungen als Variante sind möglich.

Aufstellvarianten:

- Mit integriertem 40mm Sockel

- Sockel 140 mm hoch, umlaufend aus 1 mm Stahl, mit

hochwertiger Farbbeschichtung RAL 3000.

- Eckfüße mit Verstellgleiter aus 1,5 mm Stahl mit hochwertiger

Farbeschichtung RAL 3000 (bei dieser Ausführung wird der

Schrankboden gelocht ausgeführt).

Abmessungen: (Schrankgehäuse inkl. 40mm Sockel):

Höhe: 1800 mm

Breite: 200 mm, oder 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm

Tiefe: 500 mm

Schränke entsprechen den gestellten Anforderungen in
Bezug auf Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

$)

$)

01.1$)	0,000	Stück	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Einsatzgarderobe AGILO Comfort (401-w401)

für 2 Einsatzkraft gemäß Vorbeschrieb: $(lang
$(h1ii

Elementbreite: 800 mm

$)/E

$$NNN

$(h1ii01.2$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langKlKleiderbügel aus Edelstahl

Kompl. geschlossen und gerundet,

aus 8 mm Edelstahl-Rundmaterial. $(lang
$(h1ii

$$NNN

$(h1ii01.3$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langKleidKleiderbügel aus Holz mit extra breiter Schulterauflage
Breite: 65 mm 
natur lackiert.$)/E

$$NNN

$$NNN

$(h1ii01.4$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langGuGummi-Matte als Stiefelmatte oder Einwurfschutz,
3 mm stark gerillt
Maße: 390 x 290 mm.$)/E

$$NNN

$$NNN

$$NNN

$$NNN

$$NNN

$(h1ii$)	$(menge$$GRUEnd

----------------------

$(kurz9Einsatzspinde AGILO Comfort Wertfach$)                                	                             $(gb.............$)

============