$(h1ii1.0$)	$(kurz9AGILO QuickStart Smart Wertfach

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0

info@kemmlit.de | www.kemmlit.de

Ausführung:
Offene Einsatzgarderobe zur getrennten Unterbringung

von Einsatz- und Privatkleidung, gemäß der aktuellen

DGUV Vorschriften, DIN 14092-1 und ASR 34.

Mit platzoptimiertem Spind für die Weiß-/Privatkleidung.

Ausführung ohne schwarz/weiß Trennung sind nicht

zugelassen.

Schwarzbereich für Einsatzkleidung:

Konstruktion:

Aus extrem robusten und chemikalienresistenten 
13mm HPL-Vollkernplatten.

Farbe: 7808 Graphit

Ausführung:

QuickStart Garderobenelement für 1 oder 2 Einsatzkräfte, 
als Traversenelement mit fest definierter Bügelaufnahme 
für QuickStart Edelstahlkleiderbügel und Grundplatte für 
Edelstahl Helmhalter und Stiefelrost.

Befestigung zwischen Spinden für Privatkleidung, oder 
13mm HPL-Seitenwange. 
Höhenverstellbar zur Anpassung an die Größe der 
Einsatzkräfte zwingend erforderlich.

Ausstattung:

Pro Einsatzkraft 2 QuickStart-Kleiderbügel aus 8 mm starkem

Edelstahl-Rundmaterial, 450 mm breit, 250 mm hoch,

aus geschlossenem Bügelform, mit zwei 5 mm Nasen am

Quersteg. Ohne Kanten, Außenrundungen r 8, ein verhaken

der Einsatzkleidung darf nicht möglich sein. Mit einer

Sicherung am Hakenende, die in Verbindung mit der

Aufnahme-Fräsung in der HPL-Traverse für ein dynamisches

Mitschwingen des Bügels von mind. 60° sorgt. Dabei muss

die Einsatzkleidung ohne Verhaken oder Beschädigen vom

Bügel gleiten. Der Bügel muss zum Aufhängen der Kleidung

einfach aus der Aufnahme entnommen werden können, darf

sich jedoch nicht unbeabsichtigt lösen.

QuickStart-Helmhalter aus 8 mm Edelstahl-Rundmaterial,

für maximale Lüftung und Trocknung bei minimaler Auflage.

Form passend für alle gängigen Feuerwehr-Helm Typen, 
mit optimalem Schutz für das Nackenleder.

Eine schnelle und verhakungsfreie Entnahme muss 
gewährleistet sein.

Pro Einsatzkraft 2 QuickStart-Gurthaken aus 5 mm starkem

Edelstahl-Rundmaterial, so geformt und vormontiert, dass eine

schnelle und griffgerechte Entnahme möglich ist. Dabei darf der 
Feuerwehrgurt nicht hängen bleiben bzw. sich verhaken. 
Der Gurt muss sich aus jedem logischen Entnahmewinkel

abziehen lassen

QuickStart-Stiefelrost aus 13 mm HPL-Vollkernplatten.

Stabile, einfach zu reinigende Ausführung. Streben

abgetreppt montiert, dass die Stiefel für besser Sichtbarkeit und

Entnahme nach vorne geneigt sind.

Oder bei gewendetem Rost mit ebener Auflage.

QuickStart - Abmessungen:

Aufteilung für 1 Einsatzkraft:

301 = 300 mm breit,

351 = 350 mm breit,

401 = 400 mm breit,

451 = 450 mm breit, oder

501 = 500 mm breit.

Aufteilung für 2 Einsatzkräfte:

602 = 600 mm breit,

702 = 700 mm breit,

802 = 800 mm breit,

902 = 900 mm breit, oder

1002 = 1000 mm breit.

Optional:

Stiefeltrenner aus 13 mm HPL. Zur Trennung

der Stiefel/Einsatzkleidung von 2 Einsatzkräften.

Ca. 450 x 450 mm. Zum Einsetzen zwischen die Rost-Streben,

beweglich und entnehmbar. Verhindert das versehentliche

Herausziehen der nebenstehenden Stiefel.

Weissbereich für Privatkleidung:

Konstruktion:

Spindkonstruktion aus Stahlqualitätsfeinblech mit 
hochwertiger Farbbeschichtung in RAL 3000.

Mit glattem, geschlossenem Boden und Deckel, 
inkl. Befestigungsbohrungen. Boden aus 0,8 mm, 
Wände und Deckel aus 0,6 mm Stahlqualitätsfeinblech.

Ausführung:

Spind mit 2 Fächer übereinander (für 2 Einsatzkräfte), jeweils mit

Wertfach oben und offenem Fach darunter. Das Wertfach (300 mm hoch)

mit stabiler, abschließbarer Tür aus 1 mm starkem Stahlqualitätsfeinblech,

DIN Rechts angeschlagen, mit Einwurfschlitz oben, 35x150 mm.
Die großen Fächer unter dem Wertfach jeweils offen mit glattem,

geschlossenem Boden.

Türschließung zur Auswahl:

1) KEMMLIT select Zahlenkombinations-Vorhängeschloss

2) KEMMLIT select Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss

3) KEMMLIT select Zylinderhebelschloss

4) KEMMLIT select mechanisches Zahlenkombinationsschloss

5) KEMMLIT select elektronisches PIN-Schloss

6) KEMMLIT select elektronisches PIN-Schloss für Nassräume 

Weitere Türschließungen als Variante sind möglich.

Aufstellvarianten:

- Mit integriertem 40mm Sockel

- Sockel 140 mm hoch, umlaufend aus 1 mm Stahl, mit

hochwertiger Farbbeschichtung RAL 3000.

- Eckfüße mit Verstellgleiter aus 1,5 mm Stahl mit hochwertiger

Farbeschichtung RAL 3000 (bei dieser Ausführung wird der

Schrankboden gelocht ausgeführt).

Abmessungen: (Schrankgehäuse inkl. 40mm Sockel):

Höhe: 1800 mm

Breite: 200 mm, oder 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm

Tiefe: 500 mm

Schränke entsprechen den gestellten Anforderungen in
Bezug auf Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

$)

01.1$)	0,000	Stück	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Einsatzgarderobe AGILO QuickStart 401

für 1 Einsatzkraft gemäß Vorbeschrieb: $(lang
$(h1ii

Breite: 400 mm

$)/E

$$NNN

$(h1ii01.2$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langEinsatzgarderobe AGILO QuickStart 802

für 2 Einsatzkräfte gemäß Vorbeschrieb: $(lang
$(h1ii

Breite: 800 mm $)/E

$$NNN

$(h1ii01.3$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langSpind aus Stahlblech für Weiß-Bereich gemäß Vorbeschrieb

Einzelspind für Beginn, oder Abschluss einer Reihe:
Breite: 300 mm$)/E

$$NNN

$$NNN

$(h1ii01.4$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langSeitenwange aus 13 mm HPL, für Anfang, bzw. Abschluß einer Reihe
 Maße: H x T 1800 x 500 mm.$)/E

$$NNN

$(h1ii01.5$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Stiefeltrenner aus 13 mm HPL. Zur Trennung der

Stiefel/Einsatzkleidung von 2 Einsatzkräften.

Ca. 450 x 450 mm. Zum Einsetzen zwischen die Rost-Streben,

beweglich und entnehmbar.$(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

$$NNN

$$NNN

$(h1ii$)	$(menge$$GRUEnd

----------------------

$(kurz9Einsatzgarderoben AGILO QuickStart Smart Wertfach $)                                                                        $(gb.............$)

============