$(h1ii24$)	$(kurz9Stahlspind Lupo

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Ausführung:
Schrankkonstruktion aus verzinktem Stahl-

Qualitätsfeinblech mit Prüfzeichen TÜV-GS

geprüfte Sicherheit.

Maße (Schrankgehäuse ohne Sockel):
Höhe: 1700 mm oder 2140 mm
Breite: 300 mm oder 400 mm oder 600 mm
Tiefe: 500 mm

Wählbare Aufteilung als einteiliger und

zweiteiliger Spind (1 oder 2 Fächer übereinander)

Teilung in Z- Form

Innenausstattung:

1) Breite 300 mm:
Jedes Abteil mit fest eingeschweißtem Fachboden,

darunter Kleiderstange und 3 verschiebbaren Haken.

2) Breite 400 mm:
Jedes Abteil mit fest eingeschweißtem Fachboden,

darunter Kleiderstange und 3 verschiebbaren Haken.

Optional mit beweglicher Trennwand aus Stahlblech zur

Trennung von Straßen und Arbeitskleidung.

3) Breite 600 mm:
Doppelschrank mit paarweise schließenden Türen

und gemeinsamen Schloss zur Trennung von Straßen-

und Arbeitskleidung.

Jedes Abteil mit durchgehendem fest eingeschweißtem Fachboden,

darunter Mitteltrennwand, Teilung 300/300 mm,

links und rechts Kleiderstange mit jeweils 3 verschiebbaren Haken.

Spindkorpus:

Material:
Korpus aus Qualitätsfeinblech der Güte DC01,

Konstruktion:
Langlebige Stahlkonstruktion aus Qualitätsfeinblech.

Verbunden durch Punktschweißen und Druckfügen.

Ausführung mit Schrägdach als Variante möglich.

Oberfläche und Farbe:
Kratz- und abriebfeste Einbrennlackierung,
in RAL 7035 lichtgrau.


Türen 

Stahlblechtür

Material:

Qualitätsfeinblech der Güte DC01

Konstruktion:

Einschalige Tür mit Öffnungswinkel von 110°,

Bänder innenliegend und von außen nicht sichtbar

Türverstärkung durch ein innenliegendes Kastenprofil. .

1) Türen mit Lüftungsschlitzen

2) Glatte Türen

3) Lochblechtüren

Sicherheit:
Unfallschutz durch Sicherheitskugelecken an der
Türinnen- und außenseite, keinerlei Verletzungsgefahr
durch etwaige Falzkanten, Schlitze oder scharfe Ecken.
Alle Ecken und Kanten sind im Radius gerundet.

Oberfläche:
Umweltschonende Einbrennlackierung mit kratz- und
abriebfester Oberfläche.

Numerierung:
Astralon- Nummernschild.

Etikettenrahmen.

Türschließung zur Auswahl:

1) Drehriegelverschluss mit Gabelfeder, für Vorhängeschlösser

mit Bügelstärke 6-7 mm, Schließweg 180°.

2)Sicherheitsdrehriegel mit 360° Durchdrehfunktion

zur Verhinderung von gewaltsamen Überdrehen.

3) Zylinderhebelschloß über Hauptschließanlage.

4) Ojmar Münzpfandschloss, hauptschlüsselfähig.

Weitere Türschließungen als Variante sind möglich.

Aufstellvariante:
 
1) Rundum geschlossener Sockel, 100mm Höhe.

2) Untergestell, mit vorgebauter Sitzbank.

Sitzbankuntergestell aus 4kt.-Stahlrohr, 300 mm Sitztiefe,

415 mm Sitzhöhe, Gesamttiefe Schrank

und Untergestell 800 mm, Gesamthöhe 2140 mm.

Farbe gemäß KEMMLIT-Farbkarte.
Sitzleisten aus hochwertigem WPC-Hohlkammerprofil 105 x 35 mm,

in hellgrau mit PVC-Ummantelung

und geschraubter Endkappe schwarz.

Be- und Entlüftung zur Auswahl:

1) Türen mit 3 eingeprägten Lüftungsschlitzen oben und unten je Tür

2) Lochblechtüren mit zwei 25mm breiten Lochblechstriefen,

Lochung 10 mm, Steg 7 mm.

Farben:
Farben der Türen zur Auswahl:

RAL 7035 lichtgrau

RAL 7016 anthrazitgrau

RAL 5010 enzianblau.

Ausführung der Montage durch werkseigene Monteure.

Schränke entsprechen den gestellten Anforderungen in
Bezug auf Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften

(Prüfzeichen TÜV-GS geprüfte Sicherheit).

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

24.10$)							$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Zubehör zur Auswahl:

$(h1ii

$$NNN

$(h1ii24.10$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langKleiderbügel aus bruchsicherem Kunststoff, Nr. 710
mit Netztasche aus Nylongewebe mit Rockösen, Hosenbügel
und nach innen stehenden Schuhhaken.$)/E

$$NNN

$(h1ii24.20$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langKleiderbügel aus bruchsicherem Kunststoff, Nr. 710 ½
mit Netztasche aus Nylongewebe mit Rockösen und
Hosenbügel.$)/E	$$NNN

$$NNN

$$NNN

$(h1ii$)	$(menge $)	$(d276$)

$$GRUEnd

----------------------

$(kurz9Stahlspind LUPO$)	$(gb.............$)

============