$(h1ii26$)	$(kurz9Wertfachschrank TYPO S

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0

info@kemmlit.de | www.kemmlit.de

Ausführung:
Schrankkonstruktion als hohlraumversiegelter

und verzinkter Metallkorpus.

Mit Prüfzeichen TÜV-GS geprüfte Sicherheit

und 20 Jahren Korrosionsschutzgarantie.

Kleinste Fachmaße: 
Höhe: 200 mm 
Breite: 200 mm 
Tiefe: 200 mm

Andere Breiten, Tiefen und Höhen sind möglich.

Schrankkorpus:

Material:
Korpus aus verzinktem Stahlqualitätsfeinblech nach

DIN EN 10214 mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit

durch Verzinkung mit Aluminiumanteil.

Konstruktion:
Formschlüssige Verbindung mit hoher Querzugfestigkeit
durch Preßfügeverfahren, ohne Schweißen.
Türpfostenausbildung durch ein allseitig

geschlossenes Hohlprofil.

Ausführung mit Schrägdach als Variante möglich.

Oberfläche und Farbe:
Kratz- und abriebfeste 2-Schicht Einbrennlackierung,
für Naßräume geeignet, in lagunweiß Nr. 14.

Bodenvarianten:
Geschlossener Noppenboden mit Gefälle nach vorne

für sicheren Ablauf von Reinigungswasser.

Auf Wunsch sind andere Bodenvarianten möglich.

Türvarianten zur Auswahl:

1) Stahlblechtür

Material:
Verzinktes Stahlqualitätsfeinblech nach DIN EN 10214
mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit durch Verzinkung
mit Aluminiumanteil.

Konstruktion:
Doppelschalig, 15 mm stark, besonders verwindungssteif
durch innenliegendes Profil aus verzinktem
Stahlqualitäsfeinblech nach DIN EN 10214. Stabile

eingelassene Bänder, kein Überdrehen der Tür durch

robusten Öffnungsbegrenzer (90°), Ø=8 mm, zusätzliche

Sicherheit durch Sicherungsstift und -öse bei ein- und
zweiteiligen Schränken, alles in Edelstahl nach DIN 1.4301.

Sicherheit:
Unfallschutz durch Sicherheitskugelecken an der
Türinnen- und außenseite, keinerlei Verletzungsgefahr
durch etwaige Falzkanten, Schlitze oder scharfe Ecken,
alle Ecken und Kanten sind im Radius gerundet.

Oberfläche:
Umweltschonende Einbrennlackierung mit kratz- und
abriebfester Oberfläche.

Nummerierung:
KEMMLIT-Nummernschild, stabil genietet

(nicht geklebt), schwarz mit weiß gravierten Ziffern.

2) HPL-Tür

Material:
HPL-Vollkernmaterial, 13 mm stark.

Konstruktion:
Stabile eingelassene Bänder, kein Überdrehen der Tür
durch robusten Öffnungsbegrenzer (90°), Ø=8 mm,
zusätzliche Sicherheit durch Sicherungsstift und -öse
bei ein- und zweiteiligen Schränken, alles in Edelstahl
nach DIN 1.4301.

Sicherheit:
Unfallschutz durch gerundete Ecken und Kanten.

Nummerierung:
KEMMLIT-Nummernschild, stabil genietet (nicht geklebt),
schwarz mit weiß gravierten Ziffern. Gefräste Nummern
in den Türen als Variante möglich.

Weitere Türvarianten sind möglich.

Türschließung zur Auswahl:

1) KEMMLIT select Zahlenkombinations-Vorhängeschloss

2) KEMMLIT select Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss

3) KEMMLIT select Zylinderhebelschloss

4) KEMMLIT select Kassierschloss 1 Euro

5) KEMMLIT select Münzpfandschloss Twin Coin 1€/2€

6) KEMMLIT select mechanisches Zahlenkombinationsschloss

7) KEMMLIT select elektronisches RFID-Schloss

8) KEMMLIT select elektronisches RFID-Schloss für Nassräume

9) KEMMLIT select elektronisches PIN-Schloss

10) KEMMLIT select elektronisches PIN-Schloss für Nassräume 

Weitere Türschließungen als Variante sind möglich.

Montage:

Montage wandhängend auf Konsolen.

Weitere Aufstellvarianten sind möglich.

Be- und Entlüftung zur Auswahl:

1) Zurückgesetzte Rückwand mit ästhetisch gestalteter
Lüftungsperforation für eine wirkungsvolle Belüftung.

Farben:
Farben der Türen gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Schränke entsprechen den gestellten Anforderungen in
Bezug auf Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften

(Prüfzeichen TÜV-GS geprüfte Sicherheit).

Ausführung der Montage durch werkseigene Monteure.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

26.10$)							$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Zubehör zur Auswahl:

$(h1ii (lang
Stirnblenden für freistehende Schrankblöcke einreihig,
520 mm, Farbe, Ausführung und Material wie Tür.$)/E

$$NNN

$(h1ii26.20$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langStirnblenden für freistehende Schrankblöcke zweireihig,
1040 mm, Farbe, Ausführung und Material wie Tür.$)/E

$$NNN

$(h1ii26.30$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

$)

$(langAusgleichsblenden für Wandanschlüsse mit oder ohne
darüberliegende Abdeckung, Farbe, Ausführung und
Material wie Tür.$)/E

$(h1ii26.40$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Armbänder aus Perlongeflecht, 12mm breit, 30 cm lang

inkl. Kunstoffschließe, Schlüsselbox und Aluminumplättchen

inkl. Nummer.$(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

$$NNN

$$NNN

$$NNN

$(h1ii26.50$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Mehrpreis für die Ausführung der HPL-Platten mit einer

Zusätzlichen Schutzschicht über der Dekorschicht,

so dass sich hartnäckige Verschmutzungen wie

Schmierereien mit Edding-Stiften problemlos mit

entsprechenden Reinigern entfernen lassen.$(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

$$NNN

$(h1ii26.60$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Mehrpreis für die Ausführung verstärkte Aufbruchshemmung.

Das seitliche Wegdrücken der Tür sowie das Ansetzen

eines Hebels im Schliessbereich muss durch geeignete

Maßnahmen erschwert werden. $(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

$$NNN

$(h1ii$)	$(menge $)	$(d276$)

$$GRUEnd

----------------------

$(kurz9Wertfachschrank TYPO S $)	$(gb.............$)

============