21$(h1ii$)	Akku Ladeschrank $(kurz9powerBox

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen 
Telefon: 07072 / 131-0

info@kemmlit.de | www.kemmlit.de

Ausführung:
Elektrifizierter Schließfachschrank aus

meerwasserbeständigem Aluminiumkorpus mit 6 einzeln

verschließbaren Fächern (2 übereinander und

3 nebeneinander)

Jedes Fach ist ausgestattet mit 2 Steckdosen (230V)

und 2 USB Anschlüssen (5V) mit einer Funktions-

Kontrollleuchte. Die Stromversorgung ist durch eine

reversierbare Sicherheitsenergieleiste für je

3 Fächer zu gewährleisten. Pro powerBox werden 2

Sicherheitsenergieleisten benötigt. Die powerBox wird

steckerfertig geliefert (2 Stecker).

Ein Sicherheitspaket mit FI Personenschutzschalter

für Fehlerströme und ein 10A Überlastungsschutz je

Sicherheitsenergieleiste ist zwingend erforderlich.

Das Sicherheitspaket muss rücksetzbar sein

und durch einen separat abschließbaren

Serviceschrank jederzeit zugänglich sein, ohne dass ein

Schließfach geöffnet werden muss.

Es dürfen ausschließlich TÜV geprüfte Komponenten zum

Einsatz kommen.

Maße:
Gesamtabmessungen: BxHxT 1426x826x400mm
Fachabmessungen: BxHxT 400x400x400mm

Abmessungen Serviceschrank BxHxT 200x800x400mm

Schrankkorpus:

Material:
Korpus aus meerwasserbeständigem Aluminium nach

DIN 1725, 100% korrosionsbeständig, umweltfreundlich

durch 100% Recycling- und Rücknahmegarantie durch

den Hersteller.

Konstruktion:
Formschlüssige Verbindung mit hoher Querzugs-

festigkeit durch Preßfügeverfahren, ohne Schweißen.
Türpfostenausbildung durch ein allseitig

geschlossenes Hohlprofil. 

Oberfläche und Farbe:
Kratz- und abriebfeste 2-Schicht Einbrennlackierung,
für Naßräume geeignet, in lagunweiß Nr. 14

Tür:

HPL-Tür

Material:
HPL-Vollkernmaterial, 13 mm stark.

Konstruktion:
Stabile eingelassene Bänder, kein Überdrehen der Tür
durch robusten Öffnungsbegrenzer (90°), Ø=8 mm,
zusätzliche Sicherheit durch Sicherungsstift und -öse
bei ein- und zweiteiligen Schränken, alles in Edelstahl
nach DIN 1.4301.

Sicherheit:
Unfallschutz durch gerundete Ecken und Kanten.

Nummerierung:
Eingravierte Nummer

Türschließung zur Auswahl:

1) KEMMLIT select Zahlenkombinations-Vorhängeschloss

2) KEMMLIT select Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss

3) KEMMLIT select Zylinderhebelschloss

4) KEMMLIT select Kassierschloss 1 Euro

5) KEMMLIT select Münzpfandschloss Twin Coin 1€/2€

6) KEMMLIT select mechanisches Zahlenkombinationsschloss

7) KEMMLIT select elektronisches RFID-Schloss

8) KEMMLIT select elektronisches RFID-Schloss für Nassräume

9) KEMMLIT select elektronisches PIN-Schloss

10) KEMMLIT select elektronisches PIN-Schloss für Nassräume 

Weitere Türschließungen als Variante sind möglich.

Montage:

Montage wandhängend auf Konsolen.

Be- und Entlüftung:

Zurückgesetzte Rückwand mit ästhetisch gestalteter
Lüftungsperforation für eine wirkungsvolle Belüftung.

Farben:
Farben der Türen und Blenden gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Ausführung der Montage durch werkseigene Monteure.

Schränke entsprechen den gestellten Anforderungen in
Bezug auf Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften

(Prüfzeichen TÜV-GS geprüfte Sicherheit).

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

$(h1ii21.10$)	$(menge0,000$)	$(einhStück$)	$(d276$)          $(ep.............$)                 $(gb.............

Armbänder aus Perlongeflecht, 12mm breit, 30 cm lang

inkl. Kunstoffschließe, Schlüsselbox und Aluminumplättchen

inkl. Nummer.$(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

$$NNN

$$NNN

$$NNN

-----------------

$(kurz9Schließfachschrank TYPO R$)	$(gb.............$)

==========$$GRUEnd